Załącznik nr 2.1a do SWZ, TP-28/23/KK

CZĘŚĆ NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług serwisowych, przeglądów, konserwacji oraz napraw zestawu do biopsji próżniowej Mammotome Revelve.

W skład zestawu do biopsji wchodzi: Moduł kontrolny MSCM1001412, Rękojeść US nr MHUSH1000787, Rękojeść ST nr MSTH1001800.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu, naprawy i konserwacji zestawu do Biopsji próżniowej piersi Mammotome Revelve posiadanego przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie - zgodnie z wymogami i  zaleceniami producenta oraz zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. – na okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

| L.P. | Postanowienia ogólne | Wartość wymagana | WYPEŁNIA WYKONAWCA- potwierdzenie wymaganych warunków lub rozwiązania równoważne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | USŁUGA OPIEKI SERWISOWEJ – zespół czynności wykonywanych w okresach między Przeglądami w celu utrzymania Sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i zwiększenia jej żywotności tj. wykonywanie Napraw i usuwanie Awarii/Usterek, zapewnienie dostawy oryginalnych części o odpowiednich parametrach wraz z ich wymianą. |
|  | PRZEGLĄD – sprawdzenie przez Wykonawcę stanu technicznego Sprzętu wykonane zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta tego Sprzętu przypadającymi na dzień jego wykonania |
|  | KONSERWACJA – czynności poprzedzające przegląd techniczny w tym czyszczenie elementów aparatury/sprzętu, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych, zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi sprzętu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie) wymaganych przez producenta parametrów, jak również aktualizację oprogramowania, jeżeli dotyczy ona danego sprzętu; |
|  | NAPRAWA - doprowadzenie do pełnej sprawności technicznej Aparatury, poprzez usunięcie przez Wykonawcę zgłoszonej Awarii Sprzętu, w pełnym zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia przy użyciu nowych i oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta. |
|  | RAPORT – dokument zawierający nazwę, numer seryjny sprzętu, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Zamawiającego w której sprzęt jest używany, zakres i datę wykonania przeglądu oraz termin następnego przeglądu. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi serwisowe dotyczące sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami, standardami, przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi pracę zakładów diagnostyki w RP oraz zaleceniami producenta aparatury, w szczególności określonymi w Instrukcji Obsługi i Instrukcji Serwisowej oraz Dokumentacji Techniczno – Ruchowej (DTR). | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza, że posiada pełną dokumentację serwisową oraz schematy naprawcze aparatów i kody serwisowe. Wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada wiedzę, umiejętności oraz wszelkie niezbędne kwalifikacje do należytego i profesjonalnego wykonania usług serwisowych, potwierdzone certyfikatami ze szkoleń (szkolenie musi obejmować zakres wskazany przez producenta jako obowiązkowy czyli zgodny z minimum programowym) potwierdzających uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych dla urządzeń będących przedmiotem postępowania. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu usług serwisowych. | TAK |  |
|  | Okres obowiązywania umowy – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy | TAK |  |
| Naprawy |  |
|  | O każdym przypadku wadliwej pracy aparatury Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, dedykowanego portalu do przyjmowania i monitorowania zgłoszeń serwisowych, lub telefonicznie, w godz. 900÷1630 w dni robocze od poniedziałku do piątku. | TAK, podać | Tel. ………………… e-mail…………… |
|  | W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego diagnozowania i usuwania awarii, usterek i wad aparatury, jakie wystąpią w działaniu aparatury, których przyczyną jest naturalne zużycie, w celu przywrócenia jej sprawności technicznej. | TAK |  |
|  | Naprawy wykonywane będą w miejscu zainstalowania sprzętu, z wyjątkiem napraw części sprzętu, których naprawa wymaga przesłania do producenta lub siedziby zakładu serwisowego. W przypadku dokonywania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego, na czas przeglądu Wykonawca udostępni urządzenie zastępcze. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.* | TAK |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia usterek i awarii – 10 dni od czasu rozpoczęcia naprawy, wyłączając święta i dni ustawowo wolne od pracy. Czas ten może ulec wydłużeniu, gdy zostanie zapewniony aparat zastępczy | TAK |  |
|  | W przypadku wysyłki urządzenia do siedziby Wykonawcy, na czas wykonywanej usługi przeglądu lub naprawy sprzętu, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy nieodpłatnie sprzęt zastępczy, tej samej klasy lub wyższej, w terminie do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia. Zamawiający zwróci Wykonawcy urządzenie zastępcze niezwłocznie po otrzymaniu naprawionego sprzętu. | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania aparatury po 3 naprawach tego samego elementu/podzespołu aparatury Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu/ podzespołu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | Udzielanie porad, instrukcji i informacji z zakresu bieżącej obsługi aparatury personelowi Zamawiającego: w miejscu ich instalacji, w ramach konsultacji telefonicznych w godz. 09-16:30 . | TAK TAK |  |
| Części zamienne |  |
|  | Wykonawca gwarantuje wymianę części zamiennych w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego (igły, znaczniki, prowadnice itp. wyroby zużywalne). | TAK |  |
|  | Do naprawy wymagającej wymiany części, Wykonawca winien posiadać części fabrycznie nowe w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach. | TAK |  |
|  | Naprawy/wymiany sprzętu w przypadku wystąpienia usterki uniemożliwiającej poprawne funkcjonowanie aparatury, w ramach wynagrodzenia określonego umową. | TAK |  |
|  | Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas Naprawy, Wykonawca zutylizuje lub podejmie inne działania zgodne z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, za wynagrodzeniem określonym umową. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na wymienione materiały, elementy, podzespoły wynosi min. 6 miesięcy, a gwarancja na wykonaną usługę wynosi 3 miesiące. | TAK |  |
| Kontrola aparatury po naprawie |  |
|  | Sprawdzenie, jakości obrazu (jeśli dotyczy). | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie niezbędnych regulacji i ustawień w celu osiągnięcia optymalnych wartości parametrów gwarantowanych przez producenta. | TAK |  |
|  | Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury. | TAK |  |
| Dokumentacja interwencji serwisowych |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół wykonania naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego Aparatu określający status aparatury: aparatura sprawna gotowa do udzielania świadczeń medycznych, aparatura sprawna warunkowo (podać warunek), aparatura niesprawna (podać powód niesprawności oraz możliwości jej usunięcia, bądź przedstawienie orzeczenia technicznego, które może stanowić podstawę wyłączenia aparatury z eksploatacji. | TAK |  |
| Przeglądy i konserwacje |  |
|  | Przeglądy zgodnie z dokumentacją DTR oraz serwisową aparatury w okresie obowiązywania umowy, za wynagrodzeniem określonym umową, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla całego okresu obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca przygotuje zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności dla całego zestawu objętego umową. Wykonawca sporządzi dokument i przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (harmonogram przeglądów). | TAK |  |
|  | Przeglądy powinny obejmować w szczególności: - sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, - sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta, - sprawdzenie stopnia zużycia części i wyposażenia, - sprawdzenie poprawności i dokładności działania, - kalibracje i testy kontrolne (jeśli dotyczy), - sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych z deklarowanymi przez producenta, - czyszczenie sprzętu, - porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeśli dotyczy), - konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta, - kontrola okablowania, zasilaczy i elementów łączy między składowymi elementów współpracujących z urządzeniem głównym, -kontrola wyposażenia dodatkowego ściśle współpracującego z aparaturą. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Wykonawca przedstawi listę części zalecanych przez producenta do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji- jeśli dotyczy. Wykonawca sporządzi listę i przekaże Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy materiały niezbędne do przeprowadzenia przeglądów w ramach wartości umowy. | TAK |  |
|  | Usługi wchodzące w zakres przedmiotowego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów | TAK |  |
|  | Uzgodniony z Użytkownikiem harmonogram przeglądów zostanie dostarczony do Kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy nieterminowo lub w ogóle nie zostaną wykonane zalecenia przez producenta i uzgodnione z Użytkownikiem przeglądy, będą naliczone kary umowne określone w umowie, a gdy niezgodności ujawni kontrola np. MZ i MZ cofnie środki należnie na świadczenie medyczne, Wykonawca pokryje wartość poniesionej szkody i utraconych korzyści. | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół wykonania przeglądu/kartę pracy serwisu dopuszczającą aparaturę do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego Aparatu, określający status aparatury: aparatura sprawna gotowa do udzielania świadczeń medycznych, aparatura sprawna warunkowo (podać warunek), aparatura niesprawna (podać powód niesprawności oraz możliwości jej usunięcia, bądź przedstawienie orzeczenia technicznego, które może stanowić podstawę wyłączenia aparatury z eksploatacji, podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. | TAK TAK |  |
| INNE |  |
| 37. | Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji i raportów wydanych przez Producenta Aparatury | TAK |  |
| 38. | Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzenia środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy aparatury zalecanych i dopuszczanych przez producenta. | TAK |  |
| 39. | Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o możliwych udoskonaleniach i rozszerzeniach aparatury i zasadach ich wprowadzania. | TAK |  |
| 40. | Wykonawca zobowiązany jest do oddzielnego raportowania wszelkich istotnych zmian konfiguracji aparatury wykonanych w okresie obowiązywania umowy. | TAK |  |

Informacja dla Wykonawcy:

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę