Załącznik nr 2 do SWZ, PN-9/23/DW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Ultradźwiękowy aspirator tkanek 1 szt. na wózku wraz z zestawem startowym

Dla: Klinika Nowotworów Układu Nerwowego

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2022): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | ZASADY OCENY PARAMETRU | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DOSTAWA ULTRADŹWIĘKOWEGO ASPIRATORA TKANEK |
|  | Ultradźwiękowy aspirator tkanek umieszczony na wózku | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Główne funkcje aspiratora: Ultradźwiękowe rozbijanie tkanek, Płukanie, Odsysanie. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Konsola na podstawie jezdnej z wbudowanym ekranem dotykowym i zintegrowanym włącznikiem nożnym. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Konsola wyposażona w dotykowy ekran sterujący. Wszystkie wyświetlane informacje, komunikaty i alarmy w języku polskim. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Ekran dotykowy służący do obsługi, konfigurowania, pomocy i rozwiązywania problemów oraz montażu, demontażu i czyszczenia, w języku polskim. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Wyświetlenie informacji o trybie pracy włącznika pracy na ekranie dotykowym. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Kompatybilna z Aspiratorem głowica o częstotliwości podczas pracy 36 kHz (+/- 10%) - 2 szt. | TAK, podać | Bez oceny punktowej |  |
|  | Głowica całkowicie autoklawowalna. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Maksymalny zakres drgań głowicy 36 kHz (+/- 10%) między najwyższym i najniższym punktem w ruchu drgającym końcówki nie mniej niż 100 mikrometrów. | TAK, podać | Parametr oceniany* + 10 pkt największa oferowana wartość, pozostałe proporcjonalnie** |  |
|  | Jednorazowy dren sterylny kompatybilny z aspiratorem – min. 40 szt. | TAK, podać | Bez oceny punktowej |  |
|  | Kaseta do sterylizacji w autoklawie głowicy 36 kHz (+/- 10%) - 2 szt. | TAK, podać | Bez oceny punktowej |  |
|  | Możliwość zastosowania 3 różnych i kompatybilnych z głowicą końcówek. | TAK, podać | Parametr oceniany* TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Kompatybilna z głowicą wielorazowa końcówka 36 kHz (+/- 10%), zagięta o średnicy wew. min.1,6 mm i długości min.12,15 cm, wielorazowa – 2 szt. | TAK, podać | Bez oceny punktowej |  |
|  | Kompatybilna z głowicą jednorazowa końcówka 36 kHz (+/- 10%) zakrzywiona, przedłużona o długości min.19,27 cm i średnicy wew. min. 1,6 mm – 1 szt. | TAK, podać | Bez oceny punktowej |  |
|  | Kompatybilna z głowicą jednorazowa końcówka 36 kHz (+/- 10%), zagięta z ząbkami, do usuwania guzów twardych i włóknistych, o długości min. 12,05 cm i średnicy wew. min. 1,6 mm – 1 szt. | TAK, podać | Bez oceny punktowej |  |
|  | Końcówki zaopatrzone w dwa specjalne otwory aspiracji wstępnej redukujące uwalnianie oparów płynu irygującego pojawiające się w czasie aktywacji ultradźwięków. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Podstawka do zmiany końcówek kompatybilna z każdą głowicą | TAK, podać | Bez oceny punktowej |  |
|  | Regulacja wartości najwyższego i najniższego punktu w ruchu drgającym końcówki w zakresie od minimum 10% do maksimum 100% wartości . | TAK, podać | Bez oceny punktowej |  |
|  | Opcja zmiany sterylnej końcówki roboczej bez wymiany głowicy ultradźwiękowej, podczas zabiegu operacyjnego | TAK, podać | Parametr oceniany* TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Jednorazowe sterylne klucze do zmiany końcówek kompatybilne z głowicą – 5 szt. | TAK, podać | Bez oceny punktowej |  |
|  | Wbudowany zintegrowany moduł ssący. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Podciśnienie wytwarzane przez ssak minimum 500 mm Hg | TAK, podać | Parametr oceniany* + 10 pkt największa oferowana wartość, pozostałe proporcjonalnie** |  |
|  | Tryb stały i na żądanie zasysania treści płynnej i płukania wybierany na ekranie dotykowym. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | W trybie stałym, stałe zasysanie treści płynnej i płukania dostarczane do rękojeści na poziomie ustawionym na ekranie dotykowym. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | W trybie na żądanie zasysanie treści płynnej i płukania dostarczane do rękojeści tylko po wciśnięciu włącznika nożnego. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Wydajność płukania określana w ml/min. | TAK, podać | Parametr oceniany* + 10 pkt największa oferowana wartość, pozostałe proporcjonalnie** |  |
|  | Aktywacja aspiratora włącznikiem nożnym. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Włącznik nożny regulujący tryb pracy standardowy i proporcjonalny. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Minimalna długość kabla włącznika nożnego minimum 6 m. | TAK, podać | Bez oceny punktowej |  |
|  | Dwa tryby pracy włącznika nożnego: standardowy: praca rękojeści na poziomie amplitudy ustawionej na ekranie dotykowym, niezależnie od nacisku na pedał, proporcjonalny: praca rękojeści proporcjonalna do nacisku na pedał - im większy nacisk tym większa amplituda, z maksymalnym poziomem ustawionym na ekranie dotykowym. | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Kaseta do podłączania do konsoli drenów aspiracyjnych i irygacyjnych | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Przetwornik ultradźwiękowy piezoelektryczny | TAK | Bez oceny punktowej |  |
|  | Funkcja rozdrabniania tkanek, ustawiana za pomocą wskaźnika niezależnie od włącznika nożnego i amplitudy drgań końcówki. | TAK, podać | Parametr oceniany* TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Zestaw startowy kompatybilnych drenów jednorazowych 40 szt. | TAK, podać | Bez oceny punktowej |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów/warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie”, spowoduje odrzucenie oferty, jako niespełniającej wymaganych parametrów/warunków, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone ww. tabeli.

Opis sposobu przyznawania punków za oferowane parametry techniczne podlegające ocenie.

- *Deklarowane parametry oceniane (dodatkowo punktowane) muszą być udokumentowane w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych określonych w Rozdz. XV pkt 3) SWZ.

W przypadku nie podania parametrów podlegających ocenie, Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji pozyskanych z załączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających parametry techniczne oceniane (dodatkowo punktowane), Zamawiający w takim przypadku przyzna 0 pkt.

- **Punkty przyznawane dla parametrów technicznych ocenianych w sposób proporcjonalny (dot. poz. 9, 22, i 26) będą obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wg wzoru jak niżej:

Wartość parametru w ocenianej ofercie

Oceniany parametr  =   ________________________________________          X  10 pkt.

Największa wartość ocenianego parametru

z pośród ofert podlegających ocenie

- Pozostałe zaoferowane parametry techniczne podlegające ocenie będą punktowane wg. wskazania w tabeli.

- Łączna liczba uzyskanych punktów w ramach ocenionych poszczególnych parametrów technicznych oferty będzie stanowiła podstawę do oceny oferty w kryterium nr 2 – Parametry techniczne, opisanego w SWZ Rozdz. XXVII KRYTERIA OCENY OFERT.

| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| --- |
| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, e-maila lub telefonicznie. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… tel:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy, przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji. Zamawiający wymaga minimum 1 przegląd w jednym roku gwarancyjnym wraz z kalibracją/walidacją - jeśli dotyczy. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać listę materiałów eksploatacyjnych wraz ze specyfikacją, (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Czy producent wymaga części zalecanych do wymiany w trakcie przeglądu i konserwacji, (jeśli dotyczy). | TAK, podać jeśli dotyczy |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | TAK |  |
|  | Po przeglądzie Wykonawca wystawi protokół/certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji i dokona wpisu do Paszportu Technicznego oraz poda termin kolejnego przeglądu. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający dopuszcza zdalne wsparcie techniczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy w ramach wartości umowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz inżyniera serwisu Wykonawcy. Inżynier serwisu dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu oraz przeprowadzonego szkolenia”. | TAK |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie/instruktaż pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia/instruktażu oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktażem zostanie przekazana do SGA lub bezwzględnie dołączona do faktury. | TAK |  |
|  | W ramach wartości umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe techniczne, dla co najmniej 1 pracownika Działu Gospodarki Aparaturowej przed oddaniem do eksploatacji sprzętu dotyczące konserwacji i przeglądów technicznych. | TAK |  |
|  | Instruktaż zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem dla każdego uczestnika uprawniającym do przeprowadzenia przeglądów technicznych po upływie okresu gwarancji. | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM ) DO PRZEKAZANIA PODCZAS DOSTAWY : Zgodny z wzorem umowy: - Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu, uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu, - Protokół uczestnictwa w szkoleniu, - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | Dla zakupionego sprzętu (poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji) Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (oryginał) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: Strona tytułowa: Nazwa sprzętu Nazwa placówki Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA Nazwa sprzętu Typ Nr (seryjny) Firma – dostawca Producent Rok produkcji Data zakupu Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi, (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU (DZIAŁ GOSPODARKI APARATUROWEJ) PO DOSTAWIE SPRZĘTU – WYMAGANA FORMA ELEKTRONICZNA (W JĘZYKU POLSKIM ) N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przekazania wskazanej w umowie osobie lub dostarczona do Działu Gospodarki Aparaturowej: - Zgodny z wzorem umowy Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu, , uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał potwierdzony przez użytkownika przy dostawie sprzętu), - Zgodny z wzorem umowy Protokół uczestnictwa w szkoleniu, - lista przeszkolonych min. 3 osób (oryginał do potwierdzenia). N/w dokumentacja dot. zakupu winna zostać przesłana na adres wskazany w umowie lub dga@pib-nio.pl: - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji (wersja PDF) - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Lista materiałów eksploatacyjnych z ich specyfikacją (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |
|  | Aktualne zaświadczenia, atesty, Certyfikaty CE lub deklaracje zgodności lub inne równoważne dokumenty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) | TAK |  |
|  | Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. | TAK, jeśli dotyczy |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. | TAK |  |
| V. | INNE |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci elektrycznej "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Działu Technicznego Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |
|  | Wykonawca oświadcza, iż znane mu są wszelkie dane niezbędne do wykonania prawidłowego montażu (np. podłączania elektryczne) | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia | TAK, podać |  |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo na zgłoszenie błędów realizacji umowy w terminie 7 dni od montażu i zakończenia instalacji. Koordynacją dostawy w tym zakresie zajmuje się Dział Gospodarki Aparaturowej we współpracy z pozostałymi Sekcjami PIB-NIO, w tym: - Klinika Nowotworów Układu Nerwowego | TAK |  |
| VI | WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY |
|  | Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie obustronnie podpisanych, w terminie do 60 dni liczonych od daty dostarczenia faktury VAT wraz z kopią i bez uwag, protokołów: zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu , instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia Płatność nastąpi na podstawie weryfikacji poprawności przeprowadzonej dostawy i otrzymanej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tej fakturze. | TAK |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu wraz ze szkoleniem) – do 12 tygodni od daty podpisania umowy | TAK |  |

*) Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów/warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie”, spowoduje odrzucenie oferty, jako niespełniającej wymaganych parametrów/warunków, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę