Załącznik nr 2a do SWZ, TP-73/23/KK

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Stacja kliencka - 4 sztuki wraz z 8 monitorami

Dla: Zakład Radiologii OPK-312

Producent: ……………………………………………………………………….. Dostawca: ……………………………………………………………………….. Oferowany model/typ: …….…………………………………………………………………. Rok produkcji (nie starszy niż 2021): ………………………………………………………………………... Kraj pochodzenia: ...........................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE opisać/potwierdzić (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE STACJI KLIENCKICH Z PRZEPROWADZENIEM SZKOLENIA PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO |
| 1. | Stacja kliencka - 4 sztuki. | TAK |  |
| 2. | Monitory opisowe – 8 sztuk. | TAK |  |
| 3. | Przedstawiony sprzęt musi być kompatybilny z serwerem Rezonansu Syngo.VIA, posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 4. | Przekątna monitora 24,1 z funkcją kalibracji zgodną ze standardem DIOCOM Part 14. | TAK |  |
| 5. | Wyświetlanie obrazów medycznych w skali szarości. | TAK |  |
| 6. | Podświetlenie LED. | TAK |  |
| 7. | Szeroki ekran 16 : 10 do wydajnej pracy. | TAK |  |
| 8. | Automatyczna stabilizacja jakości. | TAK |  |
| 9. | Jednolita jasność na całej powierzchni ekranu – funkcja DUE (Digital Uniformity Equalizer). | TAK |  |
| 10. | Płynne gradacje – ponad miliard wyświetlanych kolorów. | TAK |  |
| 11. | Predefiniowane tryby pracy do wyświetlenia obrazów endoskopowych, CR, CT, MRI. | TAK |  |
| 12. | Gwarancja na okres 3 lat dla poziomu jasności 220 cd/m² skalibrowanego obrazu dla natywnej bieli ekranu. | TAK |  |
| 14. | Procesor Intel Core i5 10600k Cores 4.1. | TAK |  |
| 15. | Pamięć stacji RAM 32 GB. | TAK |  |
| 16. | Dysk TB 2.5 SATA SSD. | TAK |  |
| 17. | Zintegrowany interfejs sieciowy Gbit/s. | TAK |  |
| 18. | Windows 10 Pro 64-bitowy. | TAK |  |
| 19. | DVD-RW, adapter HP mini DP-DP. | TAK |  |
| 20. | Port wyświetlacza Display Port (DP). | TAK |  |
| 21. | Interfejs graficzny NVIDA Quadro RTX 4000 8 GB. | TAK |  |
| 22. | Przewód zasilający. | TAK |  |
| 23. | Wymiary stacji: 356x169x385 mm (14x6,7x15,2 cala). | TAK |  |
| 24. | Masa całkowita stacji do 7 kg. | TAK |  |
| 25. | Zużycie energii nie większe niż 150 wata. | TAK |  |
| 26. | Emisja ciepła do 505 BTU/godz. | TAK |  |
| 27. | Zastosowany sprzęt komputerowy musi spełniać wymagania norm IEC 60950-1 i EN 90950-1 lub równoważne | TAK |  |

| I. | GWARANCJA I SERWIS |
| --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 5 lat. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia”, po przeprowadzonym szkoleniu. | TAK, podać |  |
|  | Podpisany w/w protokół Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury . | TAK |  |
|  | Dział Gospodarki Aparaturowej zatwierdzi poprawność realizacji dostawy i instalacji w terminie 2 dni, jednak nie wcześniej niż po akceptacji wszystkich komórek odpowiedzialnych za realizację zamówienia od strony Zamawiającego w tym Zakładu Radiologii. | TAK |  |
|  | Czy są wymagane przez producenta lub dystrybutora na terenie RP przeglądy? W przypadku gdy producent lub dystrybutor stwierdzi, że nie są wymagane przeglądy, wykonawca przedstawi i załączy do umowy stosowne oświadczenie. | TAK/NIE |  |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeglądy potwierdzające sprawność działania sprzętu w okresie gwarancji (jeśli dotyczy). | TAK |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | TAK, podać |  |
|  | Podać dokładny zakres przeglądu technicznego z wyszczególnieniem wszystkich czynności, wykonywanych testów bezpieczeństwa etc. przy czym wykonawca zastrzega, iż personel Instytutu nie wykonuje żadnych czynności serwisowych w trakcie trwania gwarancji (jeśli dotyczy). | TAK, podać lista dołączona do oferty |  |
|  | W przypadku nie terminowo lub braku wykonania przeglądu wg. wskazań harmonogramu lub naprawy wg. wskazań opisu przedmiotu zamówienia będą naliczane kary umowne określone w umowie, a gdy niezgodność ujawni kontrola i zostaną cofnięte środki należne za wykonaną pracę Wykonawca pokryje wartość poniesionej szkody i utraconych korzyści. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach wartości umowy Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem maila lub bezpośrednio inżyniera serwisowego telefonicznie. | TAK, podać | Firma Imię i Nazwisko:……… tel:….. e-mail:….. |
|  | Czas reakcji* serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym sprzętu) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni roboczych zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego określający status: sprawny / sprawny warunkowo (podać warunek)/ niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres 10 (dziesięciu) lat od podpisania umowy. | TAK |  |
| II. | SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE |
| 1. | Wykonawca, w ramach wartości umowy przeprowadzi szkolenie instruktażowe pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi sprzętu. Przeprowadzony instruktaż (68 osób) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem. | TAK |  |
| 2. | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z Protokół dostawy, instalacji, uruchomienia i odbioru sprzętu zostanie dołączona do faktury. | TAK |  |
| 3. | Szkolenie instruktażowe zostanie przeprowadzone zostanie przed uruchomieniem i oddanie do eksploatacji sprzętu. | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |
| 1 | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy do użytkownika sprzętu następujące dokumenty: - Zgodny z wzorem umowy protokół dostawy, instalacji, uruchomienia i odbioru sprzętu z numerem seryjnym sprzętu z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu - Zgodny z wzorem umowy protokół szkolenia pracowników Zamawiającego (oryginał do potwierdzenia) - Paszport Techniczny (jeśli dotyczy) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (oryginał lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (oryginał lub wersja PDF) - Kartę gwarancyjną z numerem SN (oryginał), - Instrukcję obsługi, - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu - jeśli dotyczy (oryginał, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Karta katalogowa oferowanego sprzętu (kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
| 2 | Dla zakupionego sprzętu Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport Techniczny (jeżeli dotyczy) W paszporcie Dostawca/Wykonawca wypełnia: Strona tytułowa: Nazwa sprzętu Nazwa placówki Strona pierwsza zatytułowana KARTA TECHNICZNA Nazwa sprzętu Typ Nr (seryjny) Firma – dostawca Producent Rok produkcji Data zakupu Data uruchomienia / rozpoczęcia eksploatacji Sprzęt znajduje się w dyspozycji działu Uwagi (jeśli dotyczy) | TAK |  |
| 3 | Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy do Działu Gospodarki Aparaturowej następujące dokumenty w formie elektronicznej w języku polskim Dokumentacja dot. Zakupu na adres wskazany w umowie lub dga@pib-nio.pl: - Zgodny z wzorem umowy protokół dostawy, instalacji, uruchomienia i odbioru sprzętu z numerem seryjnym sprzętu z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (potwierdzony przy instalacji oryginał) - Zgodny z wzorem umowy protokół szkolenia (potwierdzony przy instalacji oryginał) - Instrukcja obsługi (kopia lub wersja PDF) - Lista dostawców części zamiennych, mat. eksploatacyjnych i serwisów (kopia lub wersja PDF) - Lista części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, jeśli dotyczy (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Karta katalogowa sprzętu (kopia lub wersja PDF) - Karta gwarancyjna (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa i certyfikaty zgodzie z rozdziałem IV (kopia lub wersja PDF) - Certyfikat/Licencja | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I INNE WYMAGANE DOKUMENTY |
| 1. | Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (DZ. U. 2022 poz. 974). W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. | TAK |  |
| 2. | materiały informacyjne (karty techniczne/ opisy/ foldery/ prospekty/ zdjęcia, oświadczenia) wystawione przez producenta lub dystrybutora zaoferowanego sprzętu, opisujące parametry techniczne - celem zweryfikowania ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i potwierdzenia posiadania deklarowanych w ofercie parametrów techniczno – użytkowych. | TAK |  |
| V. | INNE |
| 1. | Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązuje się do kontaktu z jednostkami kompetencyjnymi wyznaczonymi w umowie do koordynacji i poprawnej realizacji zamówienia. Zamawiający upoważnia: - Dział Gospodarki Aparaturowej - zakup i koordynacja dostawy oferowanego sprzętu, przekazanie danych kontaktowych do Zakładu Radiologii. | TAK |  |
| 2. | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | TAK, podać | Imię i Nazwisko:……… tel:….. e-mail:….. |
| 3. | Wykonawca podłączy dostarczony sprzęt do sieci Instytutu "NIO-PIB " w miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. | TAK |  |
| 4. | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
| 5. | Wszystkie koszty związane z transportem pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym w trakcie trwania umowy pokrywa Wykonawca. | TAK |  |
| VI. | WARUNKI PŁATNOŚCI |
| 1. | Płatność łącznej ceny umowy: 60 dni od daty podpisania protokołu dostawy, instalacji, uruchomienia i odbioru sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem i otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tej fakturze | TAK |  |
| 2. | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie sprzętu w siedzibie Użytkownika, szkolenie) – do 70 dni od zawarcia umowy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

W kolumnie „OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE ” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę