Załącznik nr 2 do TP-164/23/ZS

po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYMAGANIA TECHNICZNE

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i montaż rolet tekstylnych wewnętrznych w kasetach do okien w obiektach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Roentgena 5

1. Rolety wewnętrzne materiałowe w kasetach z prowadnicami bocznymi w kolorze białym.

Tkanina zmywalna, transparentna przepuszczająca światło, kolorystyka do uzgodnienia przed realizacją zamówienia.

2. Rolety montowane bezpośrednio na skrzydle okiennym, przy zachowaniu funkcjonalności okna i parapetu. Prowadnice, mocowane wzdłuż boków rolety i zamykające szczelinę między ramą a materiałem, zapobiegające wnikaniu światła po bokach i ugięciu tkaniny w trybie wentylacji.

3. Osprzęt rolet wykonany z aluminium w kolorze białym.

4. Wymiary rolet na  jedno okno (komplet):

820 mm x 1200 mm ( 2 szt. - dwa skrzydła pionowe okna)

1920 mm  x 315 ( 1 szt. - jedno skrzydło poziome okna)

5. Liczba okien: 250